## Slide 1: Атмосфера, источники загрязнения атмосферы, охрана воздушного бассейна.
Цель: оценить роль атмосферы в жизнедеятельности человека, обозначить основные источники загрязнения атмосферы, рассмотреть качество атмосферного воздуха в Республике Беларусь и основные направления охраны воздушного бассейна.
План занятия:
1. Роль атмосферы в жизнедеятельности людей. Характеристика и состояние атмосферы.
2. Классификация источников загрязнения атмосферы. Последствия загрязнения атмосферы.
3. Качество атмосферного воздуха в Республике Беларусь, нормирование атмосферного загрязнения. Основные направления охраны атмосферы.
Ключевые определения: атмосфера, атмосферный воздух, загрязнение атмосферы, естественное загрязнение, ПДК, санитарно-защитная зона.

## Slide 2
АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ (ОТ ГРЕЧ. ATMOS - ПАР И SPHAIRA -ШАР) - ЭТО ГАЗОВАЯ, ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА, ОКРУЖАЮЩАЯ ЗЕМЛЮ.

## Slide 4
В тропосфере:
концентрируется 100 % водяных паров,
наблюдаются все метеорологические явления (образование туманов, облаков; выпадение осадков - дождя, снега)
в силу активного перемещения воздушных масс формируется погода и климат.
температура воздуха в тропосфере уменьшается с подъемом на высоту на 0,5-0,65 °С на каждые 100 м подъема.
В стратосфере:
значительная разреженность воздуха,
минимальная влажность,
почти полное отсутствие облаков, пыли земного происхождения
особый температурный режим, связан с образованием озона (О3) под действием ультрафиолетового излучения Солнца.

## Slide 5: ЗАЩИТНАЯ РОЛЬ ОЗОНА В АТМОСФЕРЕ Озоновый слой - Часть стратосферы на высоте от 12 до 50 км, в которой под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца молекулярный кислород (О2) разрушается на атомы, которые затем соединяются с другими молекулами О2, образуя озон (О3). Относительно высокая концентрация озона (около 8 мл/м3) поглощает опасные ультрафиолетовые лучи и защищает все биологические виды от губительного излучения. Наибольшая плотность озона встречается на высоте 20-25 км. Озоновый слой атмосферы также защищает от проникновения космических тел и метеоритов.

## Slide 6: АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ — ЭТО МЕХАНИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ГАЗОВ С ВЗВЕШЕННЫМИ КАПЛЯМИ ВОДЫ, ПЫЛИ, КРИСТАЛЛАМИ ЛЬДА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МЕХАНИЧЕСКУЮ СМЕСЬ ГАЗОВ, ПЫЛИ КАПЕЛЕК ВОДЫ, КРИСТАЛЛОВ ЛЬДА И Т. Д.

## Slide 7: Значение атмосферы

## Slide 8: Загрязнения можно разделить на природные, возникающие в результате естественных причин и антропогенные, возникшие в результате хозяйственной деятельности человека.
Загрязнение атмосферы – привнесение новых, не характерных для неё веществ или повышенное их содержание сверх допустимого уровня

## Slide 9: Загрязнение атмосферы
Проникновение космических частиц,
выдувание и эрозия почв, выветривание горных пород,
пыльные бури,
вулканический пепел,
морская соль,
дым лесных пожаров
Производственная и бытовая деятельность человека –
Промышленность
Транспорт
Сельскохозяйственная деятельность.
Накопление, сжигание и переработка бытовых отходов
Естественное
Искусственное

## Slide 10: Загрязнение атмосферного воздуха от природных источников: Естественное загрязнение обуславливается природными процессами, таким как вулканическая деятельность, эрозия (разрушение, выветривание горных пород и почвы), дым от лесных пожаров. В воздух попадают различные продукты растительного, животного и микробиологического происхождения.
В частности, в следствии извержения вулкана Кракатау в 1883 г. в атмосферу было выброшено около 150 млрд. т пыли и пепла. Мелкие пылевые частицы держались в верхних слоях атмосферы в течение нескольких лет.
При извержении вулканов в атмосферу выбрасывается большое число газов, паров воды, твердых частиц, пепла и пыли.

## Slide 11: Загрязнение атмосферы в результате пыльных бурь
Пыльные бури появляются в связи с переносом сильным ветром мельчайших частиц почвы, поднятых с земной поверхности. При этом в атмосферный воздух поднимается до 50 млн. т пыли.
Причинами пыльных бурь являются засуха, суховеи; провоцируют их интенсивная распашка, выпас скота, сведение лесов и кустарников. Самый часты пыльные бури в степных, полупустынных и пустынных районах.

## Slide 12: Загрязнение атмосферы в результате лесных пожаров
Крупные лесные и степные пожары, выбрасывают значительное количество канцерогенных веществ.
Наиболее опасны низовые лесные пожары (составляют до 90 %), верховые (горит полог (крона) деревьев леса) и подземные (почвенные, связанные с возгоранием торфа).

## Slide 14: Антропогенные источники загрязнения
Они распределяются следующим образом:
теплоэнергетика (оксиды углерода, серы и азота, пыль, металлы);
транспорт (оксиды углерода и азота, углеводороды, тяжелые металлы);
черная металлургия (пыль, диоксид серы, фтористые газы, металлы);
производство строительных материалов (пыль).
нефтепереработка (углеводороды, сероводород, дурнопахнущие газы)

## Slide 15: Структура выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта
Notes: 15

## Slide 16
Оксид углерода (СО) - Угарный газ, образующийся в результате неполного сгорания топлива. Считается, что более 80% глобальных выбросов СО связано с автотранспортом. Для человека является ядом, вызывая хроническое и острое отравление, вредно влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Действие оксида углерода усиливается в присутствии углеводородов в выхлопных газах, которые также являются канцерогенами, обладают раздражающим действием.
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) - Сложные углеводы, состоящие из нескольких компонентов, от двух до пяти. Образуются при неполном сгорании органических веществ из ацетиленовых интермедиатов. Источники их поступления в окружающую среду - выхлопные газы автомобилей.
Ароматические углеводороды. К ним относятся бензол, толуол, этилбензол, ксилол и др. Поступают в атмосферу с частицами сажи. Соединения оказывают вредное воздействие на центральную нервную систему, снижают мышечную и умственную активность, вызывают головную боль и головокружение
Свинец - Особенности воздействия свинца на человека. Наиболее высокая концентрация свинца в атмосферном воздухе, как правило, наблюдается в зимний период, что связано с дополнительными выбросами в атмосферу продуктов сжигания топлива. Свинец широко используется при производстве электротехнических изделий, кабельной продукции, защитных экранов от гамма-излучений, аккумуляторов, красок и т.д. Свинец влияет на нервную систему человека, сердечно-сосудистую систему. Это вещество остается в организме надолго, накапливаясь в костях и тканях.
Notes: 16

## Slide 18
Загрязнения | Основные естественные источники | Основные антропогенные источники
Твердые частицы (зола, пыль) | Извержения вулканов, пылевые бури, лесные пожары и пр. | Сжигание топлива в промышленности, пром. строительных материалов
S02 | Вулканические извержения | Работа ТЭС
NO | Лесные пожары | автотранспорт, работа ТЭС
СО | Лесные пожары | Автотранспорт, черная металлургия
Летучие углеводороды, (фреоны) | Лесные пожары, выделения природного метана | Автотранспорт, сжигание отходов, холодильная техника
ПАУ | - | Автотранспорт, химические заводы, нефтепрерабатывающие заводы

## Slide 20: загрязнение атмосферы выбросами двуокиси азота

## Slide 21
Известно воздействие на человека и окружающую среду следующих соединений серы: SO2 (диоксид серы) и SO3 (триоксид серы). Оксиды серы образуются при сжигании различных видов топлива, которые обычно имеют примеси серы, при нефтепереработке. Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, металлургическая промышленность, теплоэлектростанции и котельные. Эти газы обладают резким характерным запахом, ощущаются при малых концентрациях. У человека оксиды серы раздражают верхние дыхательные пути. Длительное воздействие даже при относительно низких концентрациях оксидов серы увеличивает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, обуславливает появление бронхитов, астмы и других респираторных заболеваний.
Notes: 21

## Slide 22
Антропогенная эмиссия соединений оксидов серы, азота и аэрозолей аммиака при взаимодействии с атмосферной, гидросферной или почвенной влагой приводят к образованию кислотных осадков.
Кислотные осадки в виде аэрозолей обволакивают хвою и листву деревьев, прямой ущерб от которых выражается в химическом ожоге растений, приводит к повышению кислотности водоемов, выщелачиванию почв, что в свою очередь влияет на жизнедеятельность растений и животных.

## Slide 23
Смог- Токсический туман, опасное загрязнение атмосферного воздуха, характеризующееся сочетанием пылевых частиц и капель тумана.
Образуется главным образом при инверсиях температуры в пределах городов и промышленных центров. Его образование связанно с фотохимическими процессами, возникающими при выбросах углеводородов и окислов азота.
Пекин
Сингапур
Лос-Анджелес
Москва

## Slide 24
Взвешенные частицы дыма и сажи поглощают солнечный свет, при этом теряется значительная часть ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолетовая недостаточность часто становится причиной заболеваний рахитом и авитаминозом.
Загрязненный воздух вызывает раздражения и болезни дыхательных путей - бронхит, эмфизему, астму.
Особенно опасны воздействия на человека канцерогенных веществ, которые способствуют развитию раковых и других опухолевых образований. Канцерогенные вещества образуются в результате частичного синтеза при неполном сгорании топлива.
Оксид углерода (угарный газ) снижает способность крови переносить кислород к тканям
Оксиды азота и серы при наличии влаги превращаются в кислоту и поражают слизистые оболочки организма.
В настоящее время около 4,5 миллиарда человек во всем мире подвергаются воздействию уровней загрязнения частиц, которые по меньшей мере вдвое превышают то, что Всемирная организация здравоохранения считает безопасными.
Последствия загрязнения атмосферы

## Slide 25
По масштабу распространения загрязнение атмосферного воздуха может быть локальным, региональным и глобальным.
Локальные загрязнение небольшого участка, обычно вокруг предприятия, города или его части, населенного пункта. Локальное загрязнение обусловлено одним или несколькими источниками выбросов, зона влияния которых определяется, главным образом, изменчивой скоростью и направлением ветра.
Региональные обнаруживаются в пределах значительного пространства (региона), но не распространены повсеместно. Под региональным загрязнением понимается загрязнение атмосферного воздуха на территории в сотни километров, которая находится под воздействием выбросов крупных производственных ком­плексов.
Глобальные (фоново-биосферные) обнаруживаются в любой точке планеты далеко от его источника загрязнения. Глобальное загрязнение, распространяется на тысячи километров от источника загрязнения и нередко смыкается в пределах всего земного шара. Это относится, прежде всего, к Северному полушарию планеты.

## Slide 26
Самое большое пятно очень сильного загрязнения (более 40 Ки на 1 км2) находится в Беларуси — 2,6 км2, далее идут Украина — 0, 56 км - и Россия — 0,46 км2.
В других странах Европы загрязнение не превышает 2 — 5 Ки на 1 км, такие пятна были обнаружены в Финляндии, Австрии, Швеции и Франции.
Крупнейшей катастрофой явился взрыв ядерного реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Радиоактивное загрязнение такими элементами, как цезий-137, стронций-90, плутоний распространилось по всей Европе.
Пример глобального загрязнения

## Slide 27
Основные направления охраны атмосферы.
Правовое регулирование состояния воздушной среды в нашей стране осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» (1997). В случае нарушения условий и требований, должен быть приостановлен или запрещен вплоть до прекращения деятельности предприятий, учреждений.
Наблюдение и контроль за состоянием воздушного бассейна страны осуществляется в рамках Национальной системы мониторинга Республики Беларусь.
Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха по химическим, физическим, биологическим и другим показателям проводят органы гидрометеорологической и санитарно-эпидемиологической служб. Они располагают широкой сетью станций и постов наблюдения, соответствующими лабораториями.

## Slide 29
Качество атмосферного воздуха - совокупность присущих ему свойств, которые определяют степень воздействия химических, физических и биологических факторов на окружающую среду.
Это совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим и экологических нормативам.
Качество атмосферного воздуха регулируется нормативами:
предельных объемов образования загрязняющих веществ;
потребления атмосферного воздуха для производственных нужд;
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

## Slide 30
ПДК (Предельно-допустимая концентрация вредных веществ) - концентрация вредного вещества, которая за время воздействия не влияет на здоровье человека или компоненты экосистемы.
Отражает предельно допустимое максимальное содержание вредных веществ в атмосферном воздухе при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека и на окружающую среду.
Около 600 вредных веществ для воздуха нормировано, т.е. имеют утвержденную ПДК.

## Slide 32
Для санитарной оценки воздушной среды используют показатели:
ПДКр.з. - Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны - концентрация, которая при ежедневной работе в течение 8 часов, на протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.
ПДКм.р. - Предельно допустимая концентрация максимальная разовая, мг/м3 - концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных реакций в организме человека.
ПДКс.с. - Предельно допустимая концентрация среднесуточная, мг/м3. - концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) вдыхании.
Средние за сутки значения сравниваются с ПДК среднесуточной (ПДКс.с.), а максимальные – с максимально разовой (ПДКм.р.).

## Slide 33
Качество атмосферного воздуха принято оценивать по потенциальной и реальной опасности.
К потенциальной опасности относят возможность попадания вредного вещества в отдельные органы человека:
– средняя смертельная доза при введении в желудок - доза вещества, вызывающая гибель 50% людей и животных при однократном введении, (мг/кг);
– средняя смертельная доза при нанесении на кожу - доза вещества, вызывающая гибель 50% людей и животных при однократном нанесении на кожу, (мг/кг);
–средняя смертельная концентрация в воздухе - концентрация вещества, вызывающая гибель 50% людей и животных при 2-4 -х часовом ингаляционном воздействии, (мг/м. куб);
–коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) - отношение максимально допустимой концентрации вредного вещества в воздухе при 20 °С к средней смертельной концентрации вещества при двухчасовом воздействии на человека или животного.

## Slide 34: индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)
пыль
диоксид серы
оксид углерода
диоксид азота
формальдегид
ИЗА = Σ (qср.i/ПДКi) Сi
q ср.i - средняя концентрация i-того вещества;
ПДКi - среднесуточная предельно допустимая концентрация i-того вещества;
Сi - коэффициент, зависящий от класса опасности i-того вещества
Уровень загрязнения воздуха
высокий - средние значения концентрации примесей в воздухе выше средних по республике или ИЗА превышает 7;
повышенный - концентрации примесей в отдельных случаях превышали ПДК;
низкий - среднегодовое содержание примесей в пределах или ниже принятых стандартов качества воздуха.

## Slide 35
город | ИЗА | Опасный – более14
1.Речица | 9,5 | Высокий – 7-14
2.Гомель | 8,6 | Высокий – 7-14
3. Витебск | 5,7 | Повышенный- 5-7
4. Светлогорск | 5,6 | Повышенный- 5-7
5.Полоцк | 5,6 | Повышенный- 5-7
6. Орша | 5,4 | Повышенный- 5-7
7. Брест | 5,2 | Повышенный- 5-7
8. Новополоцк | 5,2 | Повышенный- 5-7
9. Бобруйск | 5,1 | Повышенный- 5-7
10. Солигорск | 5,0 | Повышенный- 5-7
11. Могилев | 4,8 | Низкий –до 5
12. Минск | 4,7 | Низкий –до 5
13. Гродно | 4,7 | Низкий –до 5
14. Пинск | 3,9 | Низкий –до 5
15. Мозырь | 3,7 | Низкий –до 5
16. Новогрудок | 1,8 | Низкий –до 5

## Slide 38
Основные направления охраны атмосферы.
Основными направлениями защиты воздушного бассейна являются:
а) технологические мероприятия
б) санитарно-технические мероприятия
в) пространственно-планировочные мероприятия
г) контрольно-запретительные мероприятия (введение величин предельно допустимых концентраций веществ и предельно допустимых выбросов в окружающую среду, запрещение производства отдельных веществ, мониторинг загрязнения воздуха).

## Slide 39
Технологические мероприятия –
улучшение технологии производства и сжигания топлива,
создание новых технологий, основанных на частично или полностью замкнутых циклах,
внедрение малоотходных или безотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу вредных веществ,
соответствующая подготовка сырья, замена сухих технологических способов на мокрые (предварительное очищение топлива и сырья от вредных примесей, применение гидрообеспыливания)
замену местных котельных установок на централизованное теплоснабжение,
перевод машин на электропривод и др.

## Slide 41
Методы очистки определяются природой загрязнителей.
Очистка - удаление (выделение, улавливание) примесей из различных сред.
Существующие методы очистки можно разделить на две группы: некаталитические (абсорбционные и адсорбционные) и каталитические.
Обезвреживание - обработка примесей до безвредного для людей, животных, растений и в целом для окружающей среды состояния.
Обеззараживание - инактивация (дезактивация) микроорганизмов различных видов, находящихся в газовоздушных выбросах, жидких и твердых средах.
Дезодорация - обработка одорантов (веществ, обладающих запахом), содержащихся в воздухе, воде или твердых средах, с целью устранения или снижения интенсивности запахов.

## Slide 43: МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ АТМОСФЕРЫ
Сухие пылеуловители Сухие пылеуловители предназначены для грубой механической очистки от крупной и тяжелой пыли. Принцип работы - оседание частиц под действием центробежной силы и силы тяжести. Широкое распространение получили циклоны различных видов: одиночные, групповые, батарейные.
В пылеосадительных камерах используется гравитационное осаждение частиц из потока газов. Для достижения приемлемой эффективности очистки газов необходимо, чтобы частицы находились в пылеосадительной камере возможно более продолжительное время. Поэтому пылеосадительные камеры, рассчитанные на осаждение относительно крупных частиц являются громоздкими сооружениями.

## Slide 44
Аппараты сухой очистки
циклон
пылеосадочная камера
Каналы впуска и выпуска газа
прямоточная
лабиринтного типа

## Slide 45: МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ АТМОСФЕРЫ
Мокрые пылеуловители Мокрые пылеуловители характеризуются высокой эффективностью очистки от мелкодисперсной пыли размером до 2 мкм.
Работают по принципу осаждения частиц пыли на поверхность капель под действием сил инерции или броуновского движения.

## Slide 47: Фильтры Предназначены для тонкой очистки газов за счет осаждения частиц пыли (до 0,05 мкм) на поверхности пористых фильтрующих перегородок. По типу фильтрующей загрузки различают тканевые фильтры (ткань, войлок, губчатая резина) и зернистые. Выбор фильтрующего материала определяется требованиями к очистке и условиями работы: степень очистки, температура, агрессивность газов, влажность, количество и размер пыли и т.д. Электрофильтры - эффективный способ очистки от взвешенных частиц пыли (0,01 мкм), от масляного тумана. Принцип действия основан на ионизации и осаждении частиц в электрическом поле. У поверхности коронирующего электрода происходит ионизация пылегазового потока. Приобретая отрицательный заряд, частицы пыли движутся к осадительному электроду, имеющему знак, противоположный заряду коронирующего электрода. По мере накопления на электродах частицы пыли падают под действием силы тяжести в сборник пыли или удаляются встряхиванием .

## Slide 49: Общая схема системы очистки воздуха от производственных пылей и газов ПГВ — пылегазовоздушная смесь; ПУ — пылеулавливающая камера; ГВ - газовоздушная смесь; ПБ — промывная башня; ГО — газоочистка; В — вентилятор

## Slide 50
При невозможности или нецелесообразности использования пылегазоулавливающих устройств применяют прием рассеивания загрязняющих веществ через высокие и сверхвысокие дымовые трубы.
Этот метод не позволяет защищать воздушную среду от поступления токсичных примесей, но дает возможность существенно снизить их приземную концентрацию до уровня ПДК.
Сущность метода заключается в том, что мощные потоки дымовых газов, двигаясь в трубе с высокой скоростью за счет естественной тяги, рассеиваются на значительном расстоянии от источника загрязнения.

## Slide 51
Германия 7,4%
В поступлении на территорию Беларуси серы и азота основной вклад принадлежит странам-соседям: Польше, Германии, Украине, России .

## Slide 52
Группа планировочных мероприятий:
оптимальное расположение промышленных предприятий с учетом "розы ветров",
создание санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий,
вынос наиболее опасных производств за черту города,
рациональная планировка городской застройки,
озеленение городов
сооружение кольцевых дорог,
использование подземного пространства.
Санитарно-защитная зона — это территория вокруг предприятия, где возможно превышение ПДК для одного или нескольких загрязняющих веществ

## Slide 53
Контрольно-запретительные мероприятия
введение величин предельно допустимых концентраций веществ и предельно допустимых выбросов в окружающую среду,
запрещение производства отдельных веществ, мониторинг загрязнения воздуха.

## Slide 54
Тепловое загрязнение атмосферы
Парниковый эффект

## Slide 55: парниковые газы
С02
СН4
N20
H2O

## Slide 56
Метан — парниковый газ и в этом качестве действует сильнее, чем углекислый газ.
Если степень воздействия углекислого газа на климат условно принять за единицу, то парниковая активность того же молярного объёма метана составит 21—25 единиц.
С 2007 года глобальные концентрации метана растут со скоростью ~5—6 ррb (частей на миллиард) в год.

## Slide 58
Международное законодательство
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (LRTAP), заключенная в 1979 г
Венская конвенция об охране озонового слоя, принятая в марте 1985 г.
Рамочная конвенция об изменении климата 1992 г.
Киотский протокол 1997 г.
Doha Amendment to the Kyoto Protocol 2012 (Дохинская поправка)
Парижское соглашение, подписанное в декабре 2015 г. и вступившее в силу 4 ноября 2016 года.

## Slide 59: История Киотского протокола
1992 год: Конференция ООН по окружающей среде в Рио де Жанейро, где более 150 государств подписывают рамочную конвенцию по изменениям климата.
28 марта – 8 апреля 1995 года: Первая конференция стран, подписавших Конвенцию, в Берлине
Обязательства:
Предоставлять сведения о количестве парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу.
Разработать национальные программы борьбы с изменением климата.
Усилить научные и технические исследования и систематические наблюдения, касающиеся климата.
Развивать образовательные программы и информирование общественности о глобальном изменении климата и его возможных последствиях.

## Slide 60: Обязательства РБ по сокращению выбросов парниковых газов
обязательства – выбросы за 2004 г – резерв = свободная часть, которую можно продать
участвует в механизмах торговли, т. CO2экв с 2008 | 173 млн. т.
участвует в механизмах торговли, т. CO2экв в год | 34,6 млн. т.
при цене 7 € за т. CO2экв может быть получено в год | 242 млн. €